1. Introdução
Este documento é o Block Guide de uma ULA, usado como exemplo para a disciplina de Co-Projeto Hardware-Software. A ULA deste exemplo é uma ula simples que realiza 7 operações lógicas e aritméticas.

Interface
Tabela 1: Interface da ULA.
Sentido	Tipo	Nome	Descrição
Input	sc_signal<bool>	clock	Clock do sistema
Input	sc_signal<bool>	reset_n	Reset sensível a borda negativa
Input	sc_signal<bool>	in_data_en	Habilita dados de entrada quando ativo
Input	sc_int<8>	in_data_a	Dado de entrada A
Input	sc_int<8>	in_data_b	Dado de entrada B
Input	sc_int<3>	in_sel	Seleção de operação
Output	sc_int<8>	out_data	Dado de saída
Output	sc_signal<bool>	out_carryout	Sinal de Carry out
Output	sc_signal<bool>	out_data_rdy	Quando ativo indica que dado de saída é valido

1. Funcionamento
  1. Reset
Tabela 2: Comportamento do reset.
reset_n	Operação
0	Todos os sinais de saída vão para zero.
1	Nada ocorre.

  1. Leitura dos dados de entrada

Tabela 3: Comportamento para leitura dos sinais de entrada.
in_data_en	Operação
0	Dados de entrada não são lidos.
1	Todos os dados de entrada são lidos.

  1. Saídas
Uma vez lido os dados de entrada, a ULA realizará as operações de acordo com in_sel e fará out_data_rdy ativo quando terminar, como mostra a Tabela 4 e 5.

Tabela 4: Comportamento do sinal out_data_rdy.
out_data_rdy	Operação
0	Dados de saída não são validos.
1	Dados de saída são validos.

Tabela 5: Comportamento do sinal out_data.
in_sel	out_data
0	in_data_a + in_data_b
1	in_data_a - in_data_b
2	~in_data_a
3	in_data_a & in_data_b
4	in_data_a | in_data_b
5	~in_data_b
6	in_data_a << in_data_b
7	in_data_a ^ in_data_b

O sinal de out_carryout será habilitando quando uma soma ou subtração provocar um estouro no registrador de saída.

Tabela 6: Comportamento do sinal out_carryout.
out_carryout	Operação
0	Não ocorreu o Carry Out
1	Ocorreu o Carry Out.